## Slide 1
Cartes L297 et L298
Pilotage MCC (L298) – 2 moteurs indépendants
  Pont en H – L298 / 46V – 2A/phase
Pilotage Pas à pas (L297 + L298)
  Sens / Direction
  46V – 2A/phase
Pilotage Moteurs à courant continu (L298) ou pas à pas (L297 + L298)
Fonctionnalités
APPROBATION EN COURS
La carte L298 peut être utilisée seule pour piloter des moteurs pas à pas ou à courant continu
La carte L297 doit être associée à la carte L298 pour piloter des moteurs pas à pas

## Slide 2
Sortie Puissance
Entrée Numérique
Entrée Analogique
Pilotage Moteurs à courant continu
Capteur Courant
Moteur 1
Carte L298 / Pont en H
La carte L298 peut être utilisée seule pour piloter jusqu’à 2 moteurs à courant continu de manière indépendante (BobA et BobB).
Moteur 2
Sens 2
Enable Moteur 2
Sens 1
Capteur Courant
Sens 1
Enable Moteur 1
Sens 2
Partie Commande
Partie Puissance
Moteur 1
Moteur 2
M-
M+
M-
M+
GND
VMOT
GND
5V
Une seule des broches Sens1 ou Sens2 doit être commandée à la fois, pour faire tourner le moteur dans un sens ou dans l’autre pour chacun des moteurs. La broche Enable doit être validée pour que du courant soit fourni sur les broches M+ et M-.

## Slide 3
Sortie Puissance
Entrée Numérique
Entrée Analogique
Pilotage Moteur Pas à Pas
Capteur Courant
Bobine A
Carte L298 / Pont en H
La carte L298 peut être utilisée seule pour piloter un moteur pas à pas.
Voir page suivante pour descriptif fonctionnement d’un moteur pas à pas.
Bobine B
Sens 2
Enable Bobine B
Sens 1
Capteur Courant
Sens 1
Enable Bobine A
Sens 2
Partie Commande
Partie Puissance
Bobine A
Bobine B
M-
M+
M-
M+
GND
VMOT
GND
5V

## Slide 4
Moteur Pas à Pas
Carte L298 / Pont en H
Un moteur pas à pas est constitué de deux bobines indépendantes (cas bipolaire)
https://www.orientalmotor.com/stepper-motors/technology/stepper-motor-overview.html
Il est possible de les commander en pas complet (1 bobine alimentée à la fois) :
Ou en demi-pas (2 bobines alimentées à la fois) :
https://www.electronicshub.org/stepper-motor-control-using-arduino/
Etape | A | B | /A | /B
1 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 1
Séquences de pilotage en pas complet
Etape | A | B | /A | /B
1 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 1
Pour changer de sens, il suffit de réaliser les étapes dans l’autre sens.
Séquence de pilotage en demi-pas
Etape | A | B | /A | /B
1 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 1 | 0
Etape | A | B | /A | /B
5 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 5
Sortie Puissance
Entrée Numérique
Entrée Analogique
Pilotage Moteur Pas à pas
Capteur Courant
Moteur 1
Carte L297 / Controleur Pas à pas
La carte L297 doit être utilisée avec la carte de puissance L298.
Moteur 2
Sens 2
Enable Moteur 2
Sens 1
Capteur Courant
Sens 1
Enable Moteur 1
Sens 2
Vers Carte L298
GND
5V
Le composant L297 permet de générer les signaux de contrôle pour le pilotage en pas complet ou en demi-pas d’un moteur pas à pas.
Les signaux à injecter sont un signal d’horloge, qui donne le rythme de transition des pas, et un signal qui donne le sens de rotation.
A COMPLETER